Združenie obcí pre hospodárenie s odpadom

Textová časť finančnej analýzy

k projektu

Komplexný systém separovaného zberu odpadov

Vypracoval: 	Ing. Peter Bibza

Dňa: 		11. 4. 2009

OBSAH

Stručný popis projektu	3

Predmet projektu	3

Výstupy projektu	3

Využitie existujúcej infraštruktúry	4

Realizácia projektu	4

Prevádzkové zabezpečenie a zapojenie partnerov	4

Zdôvodnenie realizácie projektu	8

Východiskové údaje o území mikroregiónu Podmalokarpatské partnerstvo	8

Stanovenie časového horizontu finančnej analýzy	9

Investičné výdavky	9

Ostatné náklady projektu	18

Výpočet ukazovateľov mernej investičnej náročnosti	19

Finančné toky Komplexného systému separovaného zberu odpadov	19

Kompetencie a činnosti subjektov zapojených do projektu	20

Príjmy z prevádzky	20

Dotácia na prevádzku	21

Úspora výdavkov	21

Výdavky na prevádzku	21

Stanovenie zostatkovej hodnoty odpisovaného majetku	23

Zabezpečenie spolufinancovania projektu	23

# Stručný popis projektu

## Predmet projektu

Vytvoriť efektívny spoločný systém separovania odpadu vo všetkých členských obciach, ktorý nahradí súčasné neefektívne individuálne systémy separovaného zberu odpadov v obciach. V rámci projektu bude realizovaný nákub zberných nádob, zberovej techniky (zberové vozy, traktor a drvičky na biologický a stavebný odpad) a zavedenie komplexného separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu, jedlých olejov a tukov a šatstva v členských obciach.

Okrem obstarania uvedených technológií a materiálu je súčasťou projektu aj spustenie dlhodobého vzdelávania v oblasti separovania odpadov s aktívnou účasťou 15 materských a základných škôl, na ktorých budú vytvorené mikro zberné dvory na separovaný odpad.

Ďalšou významnou aktivitou projektu je vytvorenie Fondu na hospodárenie s odpadom, ktorý bude okrem vykrývania predpokladaných prevádzkových strát využívaný na zveľadenie a ochranu životného prostredia v členských obciach združenia. Združenie obcí bude v plnej miere zabezpečovať prevádku a správu celého systému.

## Výstupy projektu

Výstupom projektu sú vyseparované zložky komunálneho odpadu v zložení:

- papier

- plasty (najmä PET fľaše)

- kovy – obaly z kovu

- sklo

- biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov

- jedlé oleje a tuky

- drobný stavebný odpad

- pneumatiky

- šatstvo

- elektroodpad

- objemný odpad

- kompozitné obaly

- Drobný stavebný odpad

Všetky vysaparované zložky bude odoberať jedna spoločnosť, ktorá sa zaoberá dotriedením a zhodnotením jednotlivých druhov vyseparovaného odpadu. Upravený (rozdrvený) biologicky rozložiteľný odpad a drobný stavebný odpad bude sčasti používaný jednotlivými členskými obcami na kompostovanie a údržbu obecnej infraštruktúry (podsýpanie).

## Využitie existujúcej infraštruktúry

Projekt je dovybavenie existujúcej infraštruktúry – jednotlivých zberných miest v obciach, ktoré sú vo vlastníctve členských obcí, vyhovujú požadovaným štandardom a poskytujú dostatok priestoru na rozmiestnenie (montáž) zbernýchých nádob. Na odstavenie a údržbu zberných vozov, uloženie zberných nádob budú slúžiť priestory vo vlastníctve obcí, ktoré úhrnom zaberajú plochu cca 30 000 m2.

## Realizácia projektu

Implementáciu projektu bude zabezpečovať projektový tím združenia (koordinátor, účtovník, finančný a monitorovací manažér, administratívny pracovník), ktorý centrálne koordinuje realizáciu projektu, monitoruje pokrok realizácie, zabezpečuje: administratívnu stránku realizácie, publicitu projektu, komunikáciu s RO. Komplexne zabezpečuje všetky aktivity. Jeho členmi sú skúsení pracovníci, ktorí implementovali viacero úspešných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a majú prax v oblasti projektového manažmentu.

Odborný tím (zástupcovia obcí, odborní konzultanti) – zabezpečuje odbornú stránku projektu, zodpovedá za odbornú stránku realizácie projektu: optimalizácia systému zberu a spracovania odpadu, prevádzkové poriadky, metodika tvorby a využívania Fondu na hospodárenie s odpadom.

Oba tímy sa minimálne raz mesačne stretávajú na monitorovacích komisiách projektu na ktorých spoločne vyhodnocujú pokrok realizácie projektu, plnenie stanovených indikátorov a riešia prípadné vzniknuté problémy.

## Prevádzkové zabezpečenie

Združenie obcí pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom partnerstve centrálne riadi a zastrešuje komplexný systém separovaného zberu odpadov v úzkej spolupráci s členskými obcami. Zabezpečuje zber vyseparovaných obpadov, údržbu zberovej techniky, zberných nádob, vzdelávanie a informovanosť obyvateľstva v oblasti separovania odpadov.

Systém:

| Zberná nádoba / kontajner | Rodinné domy | Zberné miesta |
| --- | --- | --- |
| samostatné nádoby na papier | 120l | 1100l |
| samostatné nádoby na zmes druhotných surovín (plasty, kovové a kompozitné obaly) | 120l | 1100l |
| samostatné nádoby na bio odpad (tráva, kuchynský) | 120l | 1100l |
| nádoby na jedlé oleje a tuky | 2,2l aj do domácností v bytových domoch | 500l |
| nádoby na sklo | - | 1300l |

Projekt predpokladá využitie veľkokapacitných kontajnerov 10 až 30 m3, ktorý je oveľa efektívnejší a menej prevádzkovo náročný než pôvodne zaužívaný systém 5 až 7 m3 kontajnerov.

Úprava vyseparovaných odpadov:

Bio odpad zo záhrad a parkov – mobilná drvička – obsluhovaná a prepravovaná traktorom.

Drobný stavenbý odpad – kontajnerová drvička – obsluhovaná a prepravovaná hákovým nakladačom.

Zber:

Zberové vozidlo s lineárnym lisom – zber 120 l a 1100 l nádob – vozidlo má zabudovaný GPS systém pre permanentný monitoring a automatickú evidenciu činnosti.

Hákový nakladač – zber 1300l nádob na sklo, preprava drvičky na stavebný odpad, preprava veľkokapacitných kontajnerov

Traktor s vlečkou a čelným nakladačom - prevoz drvičky na biologický odpad a nakladanie materiálu, priebežný zvoz vyseparovaného odpadu ( napr. textilu ) zo zberných dvorov, rozvoz nádob a pod.

Rozmiestnenie zberných nádob a kontajnerov:

Zberné miesta - stojiská

- Zberné miesta pri bytových domoch a na verejných priestranstvách

Kritériá : podľa potreby obce, zvyčajne v závislosti na  počte domácností a bytových domov

Priemerne 3 ks na obec.

Vybavenie: 	- 1 ks 1300 l kontajner na sklo

- 1 ks 1100 l kontajner na papier

- 1 ks 1100 l kontajner na biologický (kuchynský) odpad

- 2 ks 1100 l kontajner na zmesové druhotné suroviny (plasty, kovové

a kompozitné obaly)

- 1 ks 500 l kontajner na jedlé oleje a tuky

Pre každú domácnosť žijúcu v bytovom dome 1 x 2,2l nádoba na jedlé oleje a tuky.

- Zberné miesta na rodinných domoch

Kritériá: podľa počtu rodinných domov

Vybavenie: 	- 1 ks 120 l kontajner na zmesové druhotné suroviny (plasty, kovové

a kompozitné obaly)

- 1 ks 120 l kontajner na biologický odpad zo záhrad a z kuchýň

- 1 ks 120 l kontajner na papier

- 1 ks 2,2 l nádoba na jedlé oleje a tuky (umiestnená priamo v domácnosti)

- Zberné miesta v školách

Kritéria: 	počet tried

Vybavenie: 	- 1 ks 60 l plastová vysokoodolná nádoba na zmesové druhotné suroviny

(plasty, kovové a kompozitné obaly) do každej triedy

- 1 ks 60 l plastová vysokoodolná nádoba na papier do každej triedy

- 1 ks 1100 l kontajner na zmesové druhotné suroviny   (plasty, kovové

a kompozitné obaly)

- 1 ks 1100 l kontajner na papier

- 1 ks 200 l nádoba na jedlé oleje a tuky

Komplexný systém separovaného zberu odpadov

## Zdôvodnenie realizácie projektu

Všetky členské obce majú zavedené rôzne individuálne systémy separovaného zberu odpadov. Celkový objem komunálneho odpadu reálne poklesol po zavedení separovaného zberu v jednotlivých obciach v priemere o približne  12%, prevádzkové náklady sú podstatne vyššie ako nepravidelné príjmy z predaja vyseparovaných zložiek odpadov (vo väčšine prípadov obce žiadne príjmy nemajú) a náklady jednotlivých obcí za zber, spracovanie, odvoz a uloženie komunálnych odpadov každoročne narastajú.

Individuálne systémy separovania odpadov môžeme na základe analýzy za posledné 3 roky označiť ako neefektívne (minimálny pokles objemu komunálneho odpadu) a ekonomicky výrazne nerentabilné. Situácia v tejto oblasti sa neustále zhoršuje a prináša mnoho negatívnych priamych aj nepriamych následkov. Napríklad neustále vznikajúce nelegálne skládky odpadu, neúmerné zaťaženie obecných rozpočtov, stagnácia rozvoja obcí, nízky objem investícií do ochrany a zlepšenia stavu životného prostredia v obciach.

Keďže individuálne obce nemajú dostatočné kapacity a nimi vyseparovaný odpad je vzhľadom na svoje množstvo a kvalitu vo väčšine prípadov nepredajný je pre ne budovanie individuálneho komplexného systému separovania odpadov absolútne neefektívny a predstavuje značné investičné aj prevádzkové riziko. Vzdelávanie a osveta v oblasti separovania odpadov je nepravidelné a nesystematické bez akýchkoľvek hmatateľných pozitívnych výsledkov, školstvo je v tomto smere zapojené minimálne.

Jediným efektívnym spôsobom riešenia uvedenej situácie je zavedenie Komplexného systému separovania odpadov v Malokarpatskom partnerstve, ktorý predpokladá nasledujúce pozitívne dopady:

- zastavenie doterajšieho negatívneho vývoja

- možnosť separovať nové zložky komunálnych odpadov ako jedlé oleje a tuky,šatstvo, drobný stavebný odpad a iné

- efektívnejšia úprava jednotlivých zložiek odpadu,

- viac obyvateľov zapojených do separovania odpadov a zvýšenie informovanosti obyvateľstva,

- efektívnejšie zapojenie základných škôl do separovania odpadov,

- zníženie celkového množstva komunálneho odpadu,

- pokles vzniku nelegálnych skládok odpadu,

- zlepšenie ekonomickej bilancie prevádzok,

- účelnejšie využívanie technológií a finančných prostriedkov,

- vytvorenie Fondu na hospodárenie s odpadom, ktorý zníži prevádzkové riziká a umožní prípravu inovatívnych projektov.

Realizácia projektu vytvorí predpoklady pre ďalšie nadväzujúce projekty zamerané na zhodnocovanie odpadov.

## Východiskové údaje o území Združenia obcí pre hospodárenie s odpadom

Uvedené informácie vychádzajú z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR, evidovaných a poskytnutých jednotlivými členskými obcami na základe zmlúv o spolupráci a údajmi z dokumentov zverejnených Ministerstvom životného prostredia SR.

# Stanovenie časového horizontu finančnej analýzy

Príprava realizácie:	7. 2009 až 1. 2010

- zmluvné zabezpečenie realizácie

- verejné obstarávanie na dodávku tovarov a služieb

- aktivácia Fondu na separovanie odpadov

Obstaranie technológií a zberných nádob

spustenie čiastočnej prevádzky:	9. 2009 až 1. 2010

Zavedenie systému separovaného

zberu biologicky rozložiteľných

komunálnych odpadov:		1. 2010 až 3. 2010

Zavedenie separovaného zberu

jedlých olejov a tukov v

mikroregióne:				3. 2010 až 5. 2010

Spustenie komplexného systému

separovaného zberu odpadov:	od 5. 2011

Peňažné toky projektu budú sledované od dátumu obstarania prvých technológií

- predpoklad 1. 2010.

Dĺžka časového horizontu prevádzky je v súlade s Metodikou na vypracovanie FA projektu stanovená na 12 rokov od dátumu spustenia komplexného systému separovaného zberu odpadov

- predpoklad 12. 2021

Výsledný časový horizont finančnej analýzy: od 9. 2009 do 12. 2021.

# Investičné výdavky

Ceny jednotlivých technológií boli stanovené na základe predbežnej cenovej ponuky.

## Ostatné náklady projektu

Názov položky:	Výdavky na verejné obstarávanie

Obstarávacia cena s DPH:	3 000,- € / 90 378,- Sk

Komentár: Všetky výdavky spojené s verejným obstarávaním

Názov položky:	Mzdové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Personálne výdavky:	4 000,- € / 301 260,- Sk

Komentár: Koordinácia implementácie projektu, vypracovanie žiadostí o platbu a komplexné zabezpečenie monitorovania projektu počas jeho realizácie a päť rokov po ukončení realizácie. Administratívne práce v spojitosti s realizáciou projektu.

Názov položky:	Propagácia, informačné a pamätné tabule, v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP (poskytované bankou)

Obstarávacia cena s DPH:	10 000,- € / 120 504,- Sk

Komentár: Zabezpečenie osvety v oblasti separovania odpadov pre verejnosť, organizačné zabezpečenie slávnostného spustenia prevádzky systému, informačné letáky pre domácnosti a informačné tabule (do každej obce a mesta podľa počtu stojísk – celkom 62 ks)

# Výpočet ukazovateľov mernej investičnej náročnosti

Pre opatrenie 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu:

Náklady na obyvateľa v Malokarpatskom partnerstve (v € na obyvateľa):

Náklady na tonu separovaného odpadu v Malokarpatskom partnerstve (v € na tonu separovaného odpadu):

# Kompetencie a činnosti subjektov zapojených do projektu

Združenie obcí pre hospodárenie s odpadom– žiadateľ NFP: Centrálne riadi a zastrešuje Komplexný systém separovaného zberu odpadov, zabezpečuje vzdelávanie, publicitu a rozvoj systému, výhradne rozhoduje o použití finančných prostriedkov z Fondu na hospodárenie s odpadom, zabezpečuje jeho správu  a kontroluje jeho využívanie. Je vlastníkom technológií a materiálov nadobudnutých v rámci projektu. Zabezpečuje celkovú prevádzku Komplexného systému separovania odpadov, vrátane logistiky a obnovy zariadení. Zabezpečuje odborné vzdelávanie v oblasti nakladania a zhodnocovania odpadu. Poskytuje rôzne služby, ktoré týkajú nakladania s odpadom a jeho zhodnotenia (odstránenie nelegálnych skládok odpadu, oprava a údržba lokálnych zberných dvorov, atď.)

Členské obce: V spolupráci so združením koordinujú aktivity týkajúce sa separovania odpadov na svojom území a zodpovedajú za zabezpečenie poplatkov za realizáciu separovaného zberu a ich vklad do Fondu na hospodárenie s odpadom a zároveň aj za stav a prevádzku vlastných lokálnych zberných miest podľa požiadaviek združenia.

Školy členských obcí: V súčinnosti so združením komplexne zabezpečujú výuku v oblasti separovania odpadov a osvetu v rámci svojich zariadení. Sú organizátormi pravidelných verejných podujatí, ktoré sú súčasťou osvety a informovanosti verejnosti.

# Príjmy z prevádzky

- Poplatky za realizáciu separovaného zberu:

# Dotácia na prevádzku

Počas prevádzky nepredpokladáme žiadne prevádzkové príjmy. Prevádzkové náklady budú v tomto období v plnej miere pokryté z  príspevkov členských obcí, prostredníctvom Fondu na hospodárenie s odpadom. Obnova zariadení, ktorá sa uskutoční v roku 2016, bude hradená z prostriedkov Fondu na hospodárenie s odpadom.

# Úspora výdavkov

Realizáciou projektu zapojeným obciam vznikne úspora prostriedkov vynakladaných likvidáciu komunálneho odpadu, nakoľko sa zvýši podiel vyseparovaného odpadu. Z tohto dôvodu bude možné občanom znížiť poplatky za odvoz a spracovanie komunálneho odpadu.

# Výdavky na prevádzku

Realizácia projektu predpokladá jednosmennú prevádzku. Predpokladáme, že výdavky na prevádzku sa v jednotlivých rokoch prevádzky meniť nebudú a ich výška v každom roku bude rovnaká, nakoľko v sledovanom období nepredpokladáme výrazné zvýšenie objemu vyseparovaného odpadu, zmenu rozsahu činností potrebných na zabezpečenie prevádzky a prevádzkových hodín.

- spotreba energií

- spotreba pohonných hmôt

- výdavky na mzdy

- opravy a údržba

- stráženie objektov

- režijné výdavky

Spotreba materiálu

# Stanovenie zostatkovej hodnoty odpisovaného majetku

Používanie majetku sa predpokladá aj po skončení časového horizontu finančnej analýzy. Všetky zariadenia budú odpísané do roku 2021 a teda ich zostatková hodnota bude nulová.

# Zabezpečenie spolufinancovania projektu

Projekt bude spolufinancovaný aj z  príspevkov zapojených obcí a miest vo výške 7% rozpočtu projektu prostredníctvom vytvoreného Fondu na hospodárenie s odpadom, ktorý zároveň bude slúžiť na pokrytie prípadných prevádzkových strát projektu.

# Text boxes

Členské obce

Združenie pre hospodárenie s odpadom

Lokálne zberné dvory jednotlivých obcí

Mikro zberné dvory na základných školách

### Prevádzkové zabezpečenie

Fond na na hospodárenie s odpadom

#### Udržateľný rozvoj

#### Vzdelávanie